Battery HILS를 이용한 12V 마이크로 하이브리드 전기차의 AMS 제어인자 최적화 오 현 종1)·전 지 환1)·박 민 규1)·강 승 원2)·박 성 진*1) 홍익대학교 기계시스템디자인공학과1)·현대자동차 전력제어개발팀2) Optimization of AMS Control Parameters by Application of Battery HILS for 12V Micro Hybrid Electric Vehicles Hyunjong Oh1)·Jeehwan Jeon1)·Mingyu Park1)·SeungWon Kang2)·Sungjin Park*1) Hongik University1), Hyundai Motor Company2) Key words : Alternator Management System(발전제어 시스템, AMS), Target voltage(목표전압), Equivalent fuel economy(등가연비), Battery Hardware-In-the-Loop-Simulation(배터리 하드웨어인더루프 시뮬레이션, Battery HILS),dla Micro Hybrid Electric Vehicle(마이크로 하이브리드 전기차, Micro-HEV)

* 박성진, E-mail: parksj@hongik.ac.kr

본 연구에서는 12V 마이크로 하이브리드 차량 모델을 개발하여 차량 발전제어시스템의 시뮬레이션 환경을 구축하였다. 차량 모델은 배터리 모델을 포함한 전력시스템 모델, 회생 제동의 제어전략을 구현하는 AMS 알고리즘 모델, 파워트레인 모델로 구성하였다. 그리고 AMS 검증 및 최적화를 위해서 실제 (리튬 인산철) 배터리를 탑재한 Battery Hardware-In-the-Loop Simulation (Battery HILS) 환경을 구축하였다. 시뮬레이션 소요시간이 짧은 배터리 모델을 이용한 시뮬레이션을 통해 AMS의 목표전압과 차량 운전 조건에 대한 매개변수 연구를 진행하였으며 운전조건에 따른 AMS의 목표전압이 연비 개선 에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 통해 차량 운전조건에 따른 AMS 목표전압을 선정하였고, 실제 배터리를 이용한 Battery HILS를 이용해 AMS 목표전압 제어전략을 검증하였다. 본 연구에 사용된 3.5kW 알터네이터와 60Ah 리튬 인산철 배터리로 구성된 발전제어 시스템의 경우 NEDC 운전 모드에서 기존 80Ah AGM 납산전지를 이용한 발전제어 시스템에 비해 약 2%의 연비 개선 효과를 나타내었다.