Battery Hardware In the Loop Simulation 을 이용한 마이크로 하이브리드 차량의 배터리 모델 개발 전 지 환·박 민 규·박 성 진* 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 Development of Battery Model for Micro Hybrid Electric Vehicles using Battery Hardware In the Loop Simulation Jeehwan Jeon·Mingyu Park·Sungjin Park* Department of Mechanical and System Design Engineering Hongik University 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, 121-791, Korea Key words : Micro Hybrid Electric Vehicle (마이크로 하이브리드 차량), Hardware In-the-Loop System (HILS), Battery Model (배터리 모델), Alternator Management System(알터네이터 매니지먼트 시스템), Equivalent Circuit Model(등가회로모델)

* 교신저자: 박성진, E-mail: parksj@hongik.ac.kr

본 논문에서는 Micro Hybrid Electric Vehicle(MHEV)의 NEDC 연비모드에서 배터리 등가회로모델(Equivalent Circuit Model)을 통해 배터리의 전압 거동을 모사하고 정확성을 높일 수 있는 방법을 제시했다. 기존의 정적인 실험을 통한 배터리 모델은 연비모드와 같은 동적인 상황에서 전압 추종성이 떨어지는데 이를 보완하기 위해 연비모드에서 배터리의 충, 방전 전류를 분석해 동적인 상황에 맞는 파라미터를 사용하면 배터리 모델의 정확성을 높일 수 있는 것을 확인하였다. 본 논문에서는 연비모드에서의 등가회로 모델을 R Model, Single RC Model, Dual RC Model로 구성해 전압 추종성을 비교했다. 배터리 모델을 검증하기 위해 파워트레인 모델과 에너지 회생 시스템으로 구성된 차량 모델, 차량 모델의 Alternator를 모사하는 Programmable DC Power Supply, 전장 부하를 모사하는 Programmable Electric Loader, 이를 통합해 실제 배터리를 제어하는 Real Time OS기반 Controller로 구성된 Battery Hardware In the Loop Simulation(HILS) System 을 이용하였다.