MILD-HYBRYD 상용자동차용 BSG의 회생전류 및 모터부하 특성 분석을 통한 24V/48V 듀얼 리튬 전지 팩 개발 김석호 1) * 정길도 2) 박성진 3) 전지환 3) 세방전지1) 전북대학교 전자공학부2) 홍익대학교 기계시스템디자인공학과3) Analysis of the Regenerative Current and Motor Load Behaviors of BSG for the Development of 24V/48V Dual Lithium Battery Pack of Mild-Hybrid Commercial Vehicle Seok-ho Kim *·Gil-do Jung·Sungjin Park ·Jeehwan Jeon Sebang R&D CENTER, 148, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Korea Division of Electronic Engineering, Chonbuk National University Department of Mechanical and System Design Engineering Hongik University Key words : 리튬 전지(Lithium Battery), 48V 시스템(48V System), 마일드 하이브리드 자동차(Mild-Hybrid Vehicle) 회생 전류(Regenerative Current), BSG (Belt-driven Starter Generator)

* 교신저자: 김석호, E-mail: 1005vip@naver.com

24V 배터리 시스템을 사용하는 상용차에서 48V 듀얼 시스템을 적용 할 경우 차량은 Belt-Driven Starter and Generator (BSG)를 이용해 엔진의 부하에 유동적으로 대처해 연비를 향상시키고 가속 성능도 향상시킬 수 있다. 본 논문에서는 상용자동차용 Mild-Hybrid 시스템 개발을 위해 리튬 배터리를 사용한 24V/48V 듀얼 배터리와 DC/DC 컨버터, BSG로 구성된 Mild-Hybrid 시스템을 개발하였다. 이를 위해 24V/48V 듀얼 전기 아키텍처를 개발하고 시스템의 효율 개선하기 위해 실차 데이터 기반(가속,감속,정속,정지) 48V 리튬전지 팩 평가를 수행하였다. 평가를 위해 24V 전지, 48V 리튬전지(1kWh)와 DC/DC컨버터(2kWh) 전기 시스템의 통합 시스템을 구성하여 차량 시험 데이터를 기반으로 한 충방전 시험을 수행하였다. 본 연구를 통해 24V/48V 듀얼 배터리 시스템과 10kW급 BSG모터의 회생 충전 및 출력제어 로직을 적용하여 CO2를 10% 까지 감소시킬 수 있다는 것을 확인하였다.