12V Micro Hybrid Electric Vehicle 의 회생 제어전략 검증을 위한 Battery Hardware in the Loop Simulation 환경 구축 오 현 종 · 전 지 환 · 박 민 규 · 박 성 진* 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 Development of Battery Hardware in the Loop Simulation System for the Optimization of the Energy Recuperation Control Strategy of 12V Micro Hybrid Electric Vehicle Hyunjong Oh·Jeehwan Jeon·Mingyu Park·Sungjin Park* Hongik University Key words : Battery Hardware In the Loop Simulation( 배터리 하드웨어 인 더 루프 시뮬레이션), ISG(Idle stop & Go, 공 회전 제한 시스템), Micro Hybrid Electric Vehicle(마이크로 하이브리드 차량), 12V battery (12V 배터리), Alternator Management System(발전제어 시스템)

* Corresponding Author: 박성진, E-mail: parksj@hongik.ac.kr

본 연구에서는 Idle Stop & Go (ISG) 와 회생제동을 적용한 12V 마이크로 하이브리드 차량 시스템의 회생 제어전략 최적화를 위한 Battery Hardware In the Loop Simulation (BHILS) 환경을 구축하였다. 이렇게 개발된 BHILS는 통합 제어 전략을 차량 운전조건 (FTP/ HIGHWAY/ NEDC/ WLTC 등)에서 검증할 수 있기 때문에, 제어전략 검증과 최적화에 활용할 계획이다. 본 연구를 통해 개발된 BHILS의 S/W는 배터리 모델을 제외한 차량 모델로서 파워트레인, 12V 전력시스템, 발전제어 시스템으로 구성되어있다. BHILS의 H/W는 12V 리튬 배터리, Programmable DC Power Supply (알터네이터 역할) 및 Electric Loader (전장부하 역할) 으로 구성되어있다. 그리고 BHILS의 S/W와 H/W의 상호작용을 위해 Real-time OS 기반 NI Veristand S/W tool을 사용하였다. 본 연구를 통해 개발된 시스템은 배터리 모델을 이용한 차량 시뮬레이션 모델보다 배터리의 거동을 더 정확히 모사할 수 있다는 것을 확인 하였고, 개발된 시스템은 Single 배터리 또는 Dual 배터리를 탑재한 12V 마이크로 하이브리드 차량 시스템에 대한 제어 전략 개발에 활용할 계획이다.